## Slide 1: UE 4TPU202U Méthodologie scientifique – Atelier 2
Erreurs, biais et incertitudes

## Slide 2: Incertitudes
… et erreurs aléatoires
Accéder à une valeur objective de la réalité sans erreur est tout simplement impossible.
  L'erreur fait partie de l'opération de mesure.
  Une des forces de la science est d'avoir mis au point des outils qui permettent d'estimer cette erreur.
« La connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l’exorcisant. »
Edgar Morin
Exposé emprunté au cours Outils et méthodes pour la physique

## Slide 3: Expérience … et erreurs aléatoires
Mesurer c'est accéder à une grandeur aléatoire (variable aléatoire)
Différentes personnes mesurent, à l'aide d'un chronomètre, la durée correspondant à la période d'oscillation d'un pendule.
  L'expérience montre que les résultats sont différents ce qui traduit l'existence d'erreurs de mesure.
  L'erreur faite lors de la mesure d'une grandeur x est l’écart entre la valeur mesurée et sa valeur vraie , laquelle est unique mais inaccessible.
Mesure no | Durée
1 | 3,62s
2 | 3,47s
3 | 3,44s
4 | 3,30s

## Slide 4: Expérience … et erreurs aléatoires
L'erreur aléatoire provient des variations (temporelles, spatiales, non prévisibles, …) de grandeurs d'influence (soin des mesures, température de la pièce, fidélité de l'appareil de mesure, etc.)
  On la définit par rapport à la valeur moyenne
S ‘ajoute à cette erreur aléatoire une erreur systématique (ou biais): un décalage constant
  dont l'origine peut être d'ordre théorique ou expérimentale (influence du mode opératoire, problème de calibrage d'un appareil, modélisation incomplète, etc.)

## Slide 5: Corriger l’erreur …
Erreur aléatoire ou erreur systématique (biais)
Impossible de compenser l'erreur aléatoire faite sur une mesure
  Elle peut être réduite en augmentant le nombre d'observations
En revanche, l'erreur systématique d'un résultat de mesure
  ne peut être réduite en augmentant le nombre d’observations,
  mais par l'application d'une correction (aux instruments de mesures, aux modèles, etc.)

## Slide 6: Corriger l’erreur …
Erreur aléatoire ou erreur systématique (biais)
On est donc amener à considérer la mesure sous la forme d’un intervalle de valeurs probables
  où est la mesure (meilleure estimation de la valeur vraie), et représente l’incertitude sur la mesure que l'on cherche à évaluer

## Slide 7: Estimer l’incertitude
Dispersion des résultats autour de la moyenne
  Ecart-type = racine carrée de la moyenne des écarts quadratiques à la moyenne
On peut s’attendre à ce qu’une mesure se rapproche de la moyenne
De combien une mesure s’écarte-t-elle de la moyenne ?

## Slide 8: Estimer l’incertitude
A noter:
  68% des observations sont dans l’intervalle
  95% des observations sont dans l’intervalle

## Slide 9: Estimer l’incertitude
Evaluer les valeurs de et à partir de mesures
On répète fois la même expérience puis on effectue une analyse statistique
  A noter que si , on pourrait reconstruire la distribution de probabilités relative à
A partir d’observations
  Premier cas:
  Second cas:

## Slide 10: Estimer l’incertitude
Evaluer les valeurs de et
Premier cas: , observations
  Estimation de :
  Estimation de :

## Slide 11: Estimer l’incertitude
Evaluer les valeurs de et
Second cas (petit échantillon): , observations
  La meilleure estimation de l’écart-type est alors où le coefficient dépend de la taille de l’échantillon
Taille échantillon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Coefficient | 1,84 | 1,32 | 1,20 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06

## Slide 12: Estimer l’incertitude
Différentes personnes mesurent, à l'aide d'un chronomètre, la durée correspondant à la période d'oscillation d'un pendule.
Retour à l’exemple introductif
Mesure no | Durée
1 | 3,62s
2 | 3,47s
3 | 3,44s
4 | 3,30s

## Slide 13: Estimer l’incertitude
Estimation de type A – Incertitude sur la moyenne arithmétique
Si l'on répète une autre série de mesures on trouve une autre valeur de
  Peut-on estimer l'écart-type à la moyenne ?

## Slide 14: Estimer l’incertitude
Différentes personnes mesurent, à l'aide d'un chronomètre, la durée correspondant à la période d'oscillation d'un pendule.
Retour à l’exemple introductif
Mesure no | Durée
1 | 3,62s
2 | 3,47s
3 | 3,44s
4 | 3,30s
Durée moyenne:
  avec niveau de confiance de 68%
  avec un niveau de confiance de 95%